Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung von Kuttern. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahr schwerster Schnittverletzungen (Verlust von Gliedmaßen) beim Greifen unter den Deckel Gefahr des Schneidens bei Arbeiten am Messerkopf (Austausch bzw. Reinigung) Gefahr einer Gehörschädigung durch Lärmemission |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Täglich vor Arbeitsbeginn: Kontrolle, ob das Messer bei Anheben des Kutterdeckels in 4 Sekunden zum Stehen kommt bzw. sich bei laufendem Kutter der Deckel nicht anheben lässt Kontrolle, ob der Schneidsatz fest sitzt Beim Betrieb: Nie unter den Kutterdeckel greifen (z. B. bei Fehleingabe von Material oder Gegenständen) Beim Entleeren von Hand nur vorderen Teil (an der Auslaufseite) entleeren Lärmschutzdeckel - wenn möglich - schließen Bei laufendem Kutter müssen alle im Lärmbereich anwesenden Personen Gehörschutz tragen Nie im Schwenkbereich der Beschickungseinrichtung stehen (soweit vorhanden) Zum Öffnen und Schließen des Deckels vorhandenen Handgriff benutzen (Quetschgefahr b. Abrutschen) Beim Reinigen: Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten Bei Kutterreinigung Messer abdecken Reinigung der Kuttermesser mit Kuttermesserbürste Bei Arbeiten am Messer (Reinigung, Schärfen, Messerwechsel) Schnitt hemmende Handschuhe tragen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Gerät bei Störungen, untypischen Geräuschen oder Verdacht auf Beschädigungen nicht weiter benutzen und den Verantwortlichen informieren |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Gerät stillsetzen Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Kutter

Musterbetrieb